## Slide 1: Fotografování
Principy fotoaparátů
Základy fotografování

## Slide 2
Digital pod lupou

## Slide 3: Fotoaparát
Je přístroj, který zaznamená scénu před objektivem na „paměťové médium“.
Podle typu paměťového média lze rozlišovat:
  „klasické“ fotoaparáty
  digitální fotoaparáty

## Slide 4: Klasické fotoaparáty
Obraz je zaznamenáván na film.
Další zpracování se provádí chemicky.
1839 –Jacques Daguerre
1888 – KODAK na svitkový film

## Slide 5: Klasické fotoaparáty
1905 – KODAK Brownie 3
1978 – Carl Zeiss Jena Praktica
Flexaret

## Slide 6: Digitální fotoaparáty
Obraz je zaznamenáván pomocí polovodičového snímače
Zpracování obrazu je prováděno elektronicky
1975 – KODAK, prototyp „digitálu“

## Slide 7: Digitální fotoaparáty
1981 – SONY Mavica
1995 – Casio QV-10
První přístroj se zabudovaným displejem

## Slide 8: Digitální fotoaparáty
1991 – KODAK DCS-100 (NICON F3) První digitální zrcadlovka
1998 – SONY Mavica FD71
10x optický zoom
0.3Mpx (640 x 480 px)
zápis na 3.5“ disketu
1 fotka cca 50kB (3s)
cena asi 40.000Kč

## Slide 9: Digitální fotoaparáty - rozdělení
kompakty
zrcadlovky
  SLR – Single-lens reflex
  nelze snímat videosekvence
digitální „falešné“ zrcadlovky
  dnešní „běžné digitální zrcadlovky“

## Slide 10: Princip „zrcadlovky“
objektiv
zrcátko
snímač
závěrka
čočka (dioptrie)
hranol
čočka
sklopené zrcátko

## Slide 11: Objektivy
pevný bez zoomu
pevný se zoomem
výměnný (nejčastěji se zoomem)
kompakty
zrcadlovky

## Slide 12: Přiblížení - ZOOM
Optický
  je realizován dán pohybem čoček v objektivu.
  nemění se kvalita obrazu (až na chromatické vady čoček)
  u běžných fotoaparátů 2x -10x.
Digitální
  lákadlo na „neznalé“ zákazníky.
  softwarové „zvětšení“ obrazu v elektronice fotoaparátu - vyříznutí středu a zvětšení na celou plochu.
  zhoršuje se kvalita obrazu (v extrému pixelizace)
  prakticky to samé lze udělat v grafickém editoru.

## Slide 13: Přiblížení – ZOOM (ukázka)
1x (bez zoomu)
3x
12x
DIGITÁLNÍ
OPTICKÝ

## Slide 14: Ostření
fixfocus
  čočka je napevno - neostří se
  vše od cca 2 m je ostré
autofocus... AF
  aktivní... „IR paprsek zjistí vzdálenost“
  pasivní... ostří na základě kontrastu barev
  realizuje se pohybem čočky nebo snímače
manual focus... MF
  ruční nebo motorový pohyb ostřících čoček
  převážně u dražších fotoaparátů
  neplést se ZOOMem

## Slide 15: Stabilizace obrazu
Jde o vyrovnání chvění fotoaparátu (rukou).
Dříve u dražších aparátů, dnes i u střední třídy.
U velkých ZOOMů nutnost.
Je realizován „protipohybem“ v optické soustavě:
  pohyb čoček (Panasonic, SONY)
  mikropohyb snímače v magnetickém poli (Minolta, Pentax)

## Slide 16: Snímací prvek
CCD nebo CMOS snímač.
Je polovodičová součástka přeměňující světlo na elektrické signály – data.
Základní parametry:
  poměr stran: negativ 3:2, čip 4:3 (3:2, 16:9)
  rychlost snímání (cache)
  počet bodů – pixelů
  (0.3) 1 až ~10Mpx...

## Slide 17: Velikosti fotografií (300dpi)
Počet bodů | Rozlišení | Formát
1.3 Mpx | 1280 x 960 px | 10 x 8 cm
2.11 Mpx | 1600 x 1200 px | 13 x 10 cm
3.34 Mpx | 2048 x 1536 px | 17 x 13 cm
4.14 Mpx | 2272 x 1704 px | 19 x 14 cm
5.24 Mpx | 2568 x 1928 px | 21 x 16 cm
6.52 Mpx | 3072 x 2048 px | 23 x 17 cm
16.7 Mpx | 4992 x 3328 px | 42 x 28 cm

## Slide 18: Uložiště dat
Vnitřní paměť (~10MB)
Paměťové karty (~100MB až GB) parametry:
  typ karty: SD, RS-MMC, MMC, xD, MS, CompactFlash, MemoryStick (Pro), SmartMedia, T-Flash,...
  rychlost zápisu a čtení

## Slide 19: Expozice
Kvalita výsledné fotografie závisí na cloně, času expozice a jejich kombinaci.
Hloubka ostrosti (co vše bude „ostré“)
malá
velká

## Slide 20: Expozice - Clona
velikost otvoru pro dopadající obraz na snímač.
udává se pomocí clonového čísla: poměr zachyceného světla k propuštěnému světlu ke snímači (clona 8 znamená, že ke snímači projde pouze 1/8 světla, které objektiv zachytí)
běžné hodnoty: f2 až f22 (f38)
Ovlivňuje:
  světlost
  ostrost
cloně musí odpovídat čas expozice

## Slide 21: Expozice - Clona
velká hloubka ostrosti
velká clona
malý otvor
malá hloubka ostrosti
malá clona
velký otvor

## Slide 22: Expozice velká hloubka ostrosti (vše je ostré)

## Slide 23: Expozice malá hloubka ostrosti (jen objekt je ostrý)

## Slide 24: Expozice - Čas
Jde o čas „otevřené“ závěrky - čas dopadání obrazu na snímač
Běžné hodnoty od 1/2.000 s - sekundy („čas B“)
Čas je nutné nastavovat v závislosti na osvětlení a cloně (čím delší čas, tím větší clona)
stejné množství světla dopadne na snímač například při těchto kombinacích clony a času:
        Čas 1/30 sek., clona f16
        Čas 1/60 sek., clona f11
        Čas 1/125 sek., clona f8
        Čas 1/250 sek., clona f4
Pro běžné fotografování stačí správně používat automatiku fotoaparátu

## Slide 25: Závěrka
mechanická
  používá se především u klasických fotoaparátů
  může vytvářet mikrootřesy
elektronická
  u digitálních fotoaparátů
  (jen) se zapne a vypne snímání čipu
  umí i extrémně krátké časy (1/10.000 s)
Centrální závěrka
Štěrbinová závěrka

## Slide 26: Expozice - měření
Digitální fotoaparáty si v závislosti na osvětlení scény dokáží správné hodnoty změřit a nastavit samy.
Podle toho nastaví clonu, čas, případně blesk.
Pozor je nutné dávat pouze v některých situacích:
  focení v místnosti s oknem v pozadí: okno bude přesvětlené a fotografovaná osoba před ním skoro černá
  focení na sněhové pokrývce: fotoaparát dostane mnoho světla, uzavře clonu a případné objekty v popředí vyjdou opět nepřiměřeně tmavé

## Slide 27: Expozice - měření

## Slide 28: Expozice - měření
Při fotografování mohou vzniknout problémové situace:
  objekt, který má být ostrý, není uprostřed snímku
  za objektem je nevhodné pozadí (bílé, okno,…)
Řešení:
  využitím namáčknutí spouště
  (stiskem spouště do poloviny fotoaparát změří expozici a zaostří, teprve domáčknutím snímek exponujeme)
  stačí namířit fotoaparát na objekt který má být „ostrý“, namáčknout spoušť, držet ji a potom pohnout přístrojem tak, aby kompozice byla v pořádku. Teprve pak spoušť domáčknout.

## Slide 29: Režimy fotografování
Ruční nastavování všech parametrů (zoom, ostrost, clona, čas,…) je „věda“, a často zbytečně zdlouhavé a složité
Digitální fotoaparáty mají proto přednastavené režimy – Motivové programy

## Slide 30: Režim AUTO
fotoaparát nastaví vše sám na střední hodnoty
univerzální režim, který lze využít, pokud se focením nechceme více zabývat
za běžných světelných podmínek dává dobré výsledky

## Slide 31: Režim Portrét
nastavení:
  malá clona
  krátký čas
výsledek:
  malá hloubka ostrosti a tedy mírně rozmazané pozadí
postava na snímku je od pozadí opticky oddělena

## Slide 32: Režim Krajina
nastavení:
  co největší clona
  čas se dopočítává (max. 1/60)
výsledek:
  vysoká hloubka ostrosti a tedy kompletně ostrý snímek (od popředí až po pozadí)
  od cca 4m je vše ostré

## Slide 33: Režim Sport
nastavení:
  co nejkratší čas (např. 1/250 s)
  clona se dopočítá
výsledek:
  zmrazení pohybu, ale také většinou poměrně nízká hloubka ostrosti snímku

## Slide 34: Režim Noc
nastavení:
  co nejdelší čas (1/30s), aby se alespoň trochu vykreslilo pozadí
  blesk pro osvětlení popředí
výsledek:
  citlivost na pohyb přístroje a (rozmazaná světla pohybujících se vozidel…)
  ostře je vykresleno jen popředí v dosahu blesku, (cca do 5m)
  pevná ruka často nestačí, velmi užitečný je stativ

## Slide 35: Režim Makro
nastavení:
  blízké objekty odrážejí málo světla, proto fotoaparát musí nastavit nízkou clonu
  vzdálenost předmětu od cca 0.5 cm
výsledek:
  velmi nízká hloubka ostrosti

## Slide 36: Další režimy
S (nastavení času)
A (nastavení clony)
M (manuální nastavení clony i času)
videosekvence (filmový pás)
volitený, SCN: momentka, svíčka, pláž, pohyb, párty, sníh, ohňostroj, děti, obloha...
elektronické filtry: ČB fotografie, sephia, negativ, 2 barvy...