## Slide 1: Skenování
Scannery
Postup
OCR

## Slide 2: Scannery
Zařízení pro digitalizaci textu a grafiky z tištěné formy.
Podle způsobu snímání předlohy lze scannery rozdělit:
  Ruční (čtečka čárových kódů)
  Stolní (deskový)
  Průchodové

## Slide 3: Scannery

## Slide 4: Scannery
Způsoby připojení scannerů k počítači:
  LPT, COM – starší scannery (pomalé)
  SCSII – nutnost SCSII řadiče v počítači
  USB – současný standard
Scannery bývají často součástí „multifunkčních zařízení“ (kombinace tiskárny scanneru, kopírky, faxu, čtečky paměťových karet….)

## Slide 5: Scannery
Princip skeneru:
  Snímaná předloha je postupně nasvěcována a odražené světlo je v snímacím prvku přeměněno na elektrické signály - data.
  Počítač data zpracuje a převádí je do formátu, se kterým umějí pracovat grafické programy.
Podle technologie snímání lze scannery rozdělit na: CCD a CIS

## Slide 6: Scannery
CCD (Charge Coupled Device):
  skener osazen CCD polovodičovým světlo-citlivým čipem a světlo je dodáváno zářivkou, světlo se přenáší pomocí čoček a zrcadel.
  Před skenováním se musí lampa nahřát na správnou teplotu což trvá kolem 30 vteřin.

## Slide 7: Scannery
CIS (Contact Image Senzor):
  předloha je nasvěcována třemi řadami barevných LED diod umístěných přímo u senzoru na čtecí hlavě.
  Toto řešení je výrazně levnější, lehčí, menší, ale dosahuje horších výsledků a neumožňuje snímání transparentních předloh.

## Slide 8: Vlastnosti scannerů
Rozlišení
  udává se v DPI
  určuje jak podrobně je skener daný obraz schopen snímat
  Rozlišení optické udává jaké rozlišení skener hardwarově zvládá. (600dpi)
  Rozlišení interpolované je rozlišení, kdy si skener část bodů dopočítá podle okolních bodů. (9600dpi)

## Slide 9: Vlastnosti scannerů
Barevná hloubka:
  černobílé scannery: 256 odstínů šedi
  barevné scannery: až 48 bitů
OCR programy pro rozpoznávání textu

## Slide 10: Skenování
Komunikace počítače se scannerem:
  Pomocí speciálního software dodaného výrobcem scanneru (hlavně starší scannery).
  Pomocí rozhraní TWAIN – standardní komunikační rozhraní pro připojení scannerů či digitálních fotoaparátů.

## Slide 11: Skenování
Speciální software:
  jeho součástí je ovladač ke scanneru a program pro práci se scannovaným dokumentem
  výhoda: větší možnosti scannování, více funkcí pro získání požadovaného obrázku ..
  nevýhoda: je vhodný pouze pro konkrétní typ scanneru

## Slide 12: Speciální software:

## Slide 13: Speciální software:

## Slide 14: Skenování
Rozhraní Twain:
  Pokud scanner (a ovladače) podporují rozhraní Twain, lze scanner ovládat ze všech aplikací, které umí pracovat s obrázky (a podporují rozhraní Twain).
  Součástí Windows je jednoduchý univerzální program pro komunikaci se scannerem, jednotný pro všechny aplikace, pro všechny typy scannerů. (Pokud je k dispozici, může se samozřejmě využívat i speciální sw sladěný s konkrétním typem scanneru)

## Slide 15: Skenování
Dialog MS Office

## Slide 16: Skenování
Dialog IrfanView

## Slide 17: Skenování
Dialog Gimp

## Slide 18: Skenování
Standardní sw Windows
Tento dialog se vyvolá požadavkem na skenování z aplikace

## Slide 19
600dpi – barevný 1427KB
300dpi – barevný 417KB
150dpi – barevný 132KB
Ukázky naskenovaných obrázků

## Slide 20
150dpi – barevný 132KB
75dpi – barevný 35KB
300dpi – odstíny šedi - 375KB
Ukázky naskenovaných obrázků

## Slide 21
150dpi - odstíny
šedi 95KB
75dpi - odstíny
šedi 34KB
150dpi černobílá 19KB
Ukázky naskenovaných obrázků

## Slide 22
bez úprav
přidaný jas
Ukázky naskenovaných obrázků
přidaný kontrast
přidaný jas i kontrast

## Slide 23: Moaré
Moaré je závoj přes obrázek, který vzniká při skenování předlohy tištěné na rastrové tiskárně.
Scannery snímají body, tiskárny tisknou také jednotlivé body. Někdy dojde k takové situaci, že vzniknou bílá kolečka kolem nasnímaných bodů a obrázek je znehodnocen.
potlačení moaré se provádí vhodnou volbou rozlišení případně dalšími funkcemi ve skenovacím software

## Slide 24: OCR
Po naskenování je text stále jen obrázek a s takto získaným textem nelze dále pracovat
Pro převod „obrázku na text“ slouží: OCR - Optical Character Recognition
Pro úspěšný převod, musí být předloha dostatečně čitelná a kvalitně naskenovaná, dále je výhodné znát jazyk v němž text je

## Slide 25: Ukázka OCR
Nasnímaný obrázek

## Slide 26: Ukázka OCR
Rozpoznaný text

## Slide 27: Ukázka OCR
Rozpoznaný text je možné zkopírovat běžným způsobem (pomocí schránky) do jiné aplikace
Text je často možné rovnou odeslat do textového editoru (Word)
V textu je nutné opravit chyby vzniklé nedokonalostí převodu
Dokument vytvořený programem ABBYY FineReader převodem do MS Wordu